9.2.15	Jalousie-/Rollladenmodul 950 JRM für den Verteilungseinbau

24 Eingänge 24 V DC für Doppeltaster

2 Eingänge für Zentralsteuerung mit Doppeltaster

1 Eingang für Automatikschalter EIN / AUS,

6 Eingänge für 3 Gruppensteuerungen mit Doppeltaster

3 Eingänge für Dämmerungs-, Sonnen- und Wind- und/oder Regensensor

(die Spannungsversorgung 24 V für die Sensoren erfolgt über ein Adapterkabel,

Art. Nr.: 940 AK Bus, EDV-Nr.: 258817, das an Bus OUT angeschlossen wird)

2 x 12 Schaltzeiten AUF/AB für Werktage und Wochenende sind individuell einstellbar für Nassräume stehen spezielle Ausgänge z.B., ein entsprechender FI- Schutzschalter muss vorgeschaltet werden

Betriebsspannung			230 V / 50 Hz

Absicherung der Versorgungsleitungen:	Sicherungsautomat max. 10 A

Spannungsversorgung (f. Doppeltaster)	Nom. 24 V DC (SELV)

21-28 V DC (Brummspannung 5%)

Motorlast je Ausgang			230 V / 50 Hz max. 1 A

Eigenverbrauch			ca. 0,7-4,5 W (nach Eingangsbeschaltung)

Max. Leitungslänge der

24V-Singalleitung 			400 m bei d = 0,8 mm,

Abisolierlänge = 8 mm

Leiterquerschnitt der

230V-Leitungen:			1 x 1,5 mm² oder 1 x 2,5 mm²

Abisolierlänge = 8 mm

Busanschlüsse (RJ12)			Bus IN, Bus OUT

Umgebungstemperatur:			+10º bis +40º

Lagertemperatur				-20º bis +60ºC

Prüfvorschriften			IEC 669-2-1

Approbationen			CE  KEMA/KEUR

Schutzart			IP 20

Abmessungen:			DIN Gehäuse Breite = 216 mm (12TE)

Höhe = 55 mm

Fabrikat:			ELEKTROPLANET AG

Farbe:			grau

Artikel-Nr.:		950 JRM			   ..............    ..............

EDV-Nr.:			299817