Inhaltsverzeichnis

Funk Easyclick

Easyclick: Allgemeiner Hinweis

Easyclick: Wandsender im STANDARD-Design

Easyclick: Wandsender im DIALOG-Design

Easyclick: Wandsender im AURA-Design

Easyclick: Wandsender im NOVA-Design

Easyclick: Wandsender im neutralen Design

Easyfit: Universal-Wandsender

Easyclick: Mini-Handsender 4-Kanal

Easyclick: Funksender PC-gesteuert

Easyclick: Fensterkontakt

Easyclick: Zwischenrahmen, nachleuchtend

Easyclick: Timer

Easyclick: Unterputz-Empfänger Plus und Baldachin Empfänger Plus

Easyclick: Unterputz-Repeater

Easyclick: Blindabdeckung für UP-Empfänger und UP-Repeater

Easyclick: Eintrittsampel

Easyclick: Weitere Empfänger

Easyclick: PHC Interface

#### Easyclick: Tastaufsätze / Abdeckungen

Easyclick: Zubehör

#### Easyclick: Allgemeiner Hinweis:

Die Easyclick-Wandsender sind batterielos und wartungsfrei, die Energieerzeugung

erfolgt durch Tastendruck. Die Übertragung des ELEKTROPLANET Easyclick-Funksystems erfolgt

auf der europäisch harmonisierten Frequenz von 868,3 MHz. Auf dieser Frequenz sind

nur Produkte zugelassen, die lediglich 1 % = 36 Sekunden pro Stunde senden. Hierdurch

ist das Störrisiko auf ein Minimum reduziert. Modulationstyp: ASK Amplitude Shiftkeying.

Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt im Haus ca. 30 m bei Durch-

dringung von 2 Mauerwänden. Es können je nach Bauart bis zu 32 Sender auf einem

Empfänger angelernt werden. Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung auf der Wand,

als Erweiterung vorhandener Unterputz-Kombinationen, ohne zusätzliche Unterputz-Dose installierbar.

Die Funksysteme Easyclick und Easywave sind untereinander nicht kompatibel!

#### Easyclick: Wandsender im STANDARD Design

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen s. STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.450 FU-BLS w

EDV-Nr.: 188613

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen s. STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 188713

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit

neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.455 FU-BLS w

EDV-Nr.: 189613

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit

neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 189713

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen

Rollladen, weiß, STANDARD-Programm, ohne

Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.450 FU-BLS JR w

EDV-Nr.: 200113

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen

Rollladen, reinweiß, STANDARD-Programm, ohne

Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 200213

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen,

weiß, STANDARD-Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe

mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.455 FU-BLS JR w

EDV-Nr.: 200313

- NEU -

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen,

reinweiß, STANDARD-Programm, ohne Kombinationsrahmen,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB,

H = 15 mm STANDARD. Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 200413

- NEU -

Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.450 FU-BLS N w

EDV-Nr.: 203913

- NEU -

Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 204013

- NEU -

Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, Serienwippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.455 FU-BLS N w

EDV-Nr.: 204113

- NEU -

Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, Serienwippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Farbrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 204213

#### Easyclick: Wandsender im DIALOG Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, DIALOG-

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben = AUS,

Taste unten = EIN, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 95.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 372713

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion

Taste oben = AUS, Taste unten = EIN, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 372813

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für einen Rollladen,

Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 95.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 372913

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für einen Rollladen,

Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.450.70 FU BLS JR

EDV-Nr.: 373013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben

= AUS, Taste unten = EIN, Batterielos und wartungsfrei,

Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 95.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 378813

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben

= AUS, Taste unten = EIN, Batterielos und wartungsfrei,

Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 378913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für zwei Rollläden, Standard-

funktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 95.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 379013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für zwei Rollläden, Standard-

funktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 95.455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 379113

#### Easyclick Wandsender im AURA Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 384413

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.450.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 384513

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 384613

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 384713

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.450.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 384813

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.450.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 384913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 385713

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.455.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 385813

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 385913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 386013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.455.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 386113

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 386313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 130113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), anthrazit,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.450.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 130213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.450.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 130313

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

AURA-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 135113

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), anthrazit,

AURA-Programm,Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.455.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 135213

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

AURA-Programm,Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu

Artikel-Nr.: 20.455.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 135313

#### Easyclick Wandsender im NOVA Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.450.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 030113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.450.192 FU-BLS

EDV-Nr.: 045113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, NOVA brillance –

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.450.702 FU-BLS

EDV-Nr.: 060113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, NOVA brillance-

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP- Kombinationen, ohne

zusätzliche UP- Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.450.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 030213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.450.192 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 045213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, NOVA brillance –

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für

einen Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.450.702 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 060213

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.455.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 030413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP- Kombinationen, ohne

zusätzliche UP- Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.455.192 FU-BLS

EDV-Nr.: 045413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.455.702 FU-BLS

EDV-Nr.: 060413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, NOVA brillance –

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.455.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 030013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance –

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.455.192 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 045513

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.455.702 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 060513

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

NOVA brillance - Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung,  Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.450.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 030313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), Piano schwarz,

NOVA brillance-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/ AB, batterielos

und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen,

ohne zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.450.192 FU-BLS N

EDV-Nr.: 045313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

NOVA brillance-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach

Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.450.702 FU-BLS N

EDV-Nr.: 060313

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

NOVA brillance-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste

unten = EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.455.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 030613

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), Piano schwarz,

NOVA brillance - Programm,Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.455.192 FU-BLS N

EDV-Nr.: 045013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

NOVA brillance -Programm,Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.455.702 FU-BLS N

EDV-Nr.: 060613

#### Easyclick Wandsender im neutralen Design

- Auslaufartikel -

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Taste oben = AUS, Taste unten = EIN, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

mit Unterteil (anthrazit) und Oberteil (reinweiß)

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 450. FU-BLS

EDV-Nr.: 380513

- Auslaufartikel -

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, mit Unterteil

(anthrazit) und Oberteil (reinweiß), AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung,

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 450 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 382513

- Auslaufartikel -

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für

2 Rollladen, Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos

und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, mit Unterteil

(anthrazit) und Oberteil (reinweiß), AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 455 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 382613

#### Easyfit – Universal-Wandsender

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß    (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 320213

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 450.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 321613

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen, mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe

mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 323013

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen, mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 323413

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit hochglänzend,

für Kombinationsrahmen, mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.212 FU-BLS

EDV-Nr.: 324013

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 320513

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 455.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 321813

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 323213

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 323713

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.212 FU-BLS

EDV-Nr.: 324313

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 320313

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 450.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 321713

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit

Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 450.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 323113

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß hochglänzend,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit

Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 323513

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit hochglänzend,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit

Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.212 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 324113

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 320613

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 455.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 321913

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 323313

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 323813

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit hochglänzend,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.212 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 324413

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 320413

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 450.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 322013

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 450.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 322113

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß

hochglänzend, für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 323613

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, anthrazit

hochglänzend, für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung, H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 450.212 FU-BLS N

EDV-Nr.: 324213

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 320713

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 455.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 322313

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 455.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 322413

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 323913

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, anthrazit hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit hochglänzend

Artikel-Nr.: 455.212 FU-BLS N

EDV-Nr.: 324513

#### Easyclick-Mini-Handsender 4-Kanal

Easyclick-Mini-Handsender 4-Kanal, schwarz/grau,

Der Easyclick-Mini-Handsender ist geeignet, um Beleuchtung

zu schalten und zu dimmen,  um Rollladen auf- und abzufahren

und bei Jalousien die Lamellen zu verstellen. Es kann batterielos

und ortsungebunden geschaltet werden. Der kleine und ergonomische

Mini-Handsender im geschlossenen Gehäuse ist als Fernbedienung

konzipiert und hat 4 Tasten. Bei der 2-Tastbedienung gehören das

Tastenpaar A/B und C/D zusammen.

Gehäusefarbe: schwarz, Tastenfarbe grau,

Abmessungen: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: schwarz/grau

Artikel-Nr.: 450 FU HS 4

EDV-Nr.: 364113

#### Easyclick-Funksender PC-gesteuert		- NEU -

- NEU -

Easyclick-Funksender PC-gesteuert,

zum Anschluss an einen PC über USB-Kabel.

Nach Installieren der mitgelieferten Software wird auf

Dem Bildschirm ein Sender grafisch dargestellt. Mit Mausklick

auf den Sender werden Verbraucher drahtlos über die angelernten

Easyclick-Empfänger geschaltet. Die PC-Taster werden wahlweise

mit Symbol I/0, AUF/AB oder neutral dargestellt.

Beispiele von weiteren Einstellmöglichkeiten:

Das Starten und Stoppen des Bildschirmschoners löst Sendesignale

aus mit voreinstellbaren Verzögerungszeiten. Die Zeit-/Intervall-Steuerung

erlaubt die Eingabe fester EIN und AUS-Schaltzeiten in Minuten.

Technische Daten:

- Abmessungen ca. 21 x 58 x 25 mm

- mit Befestigungslasche

- IP 20

- 2-Kanal

- USB-Anschluss

- Systemvoraussetzung ist Windows XP/VISTA (32 Bit)

Zum Lieferumfang gehört die Software auf einer Installations-CD

sowie ein USB-Kabel.

Farbrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 455 FU-S2 USB

EDV-Nr.: 325013

#### Easyclick-Sendemodul 230 V / 24 V		- NEU -

- NEU -

Easyclick-Sendemodul 230 V / 24 V, zum Aufschalten

einer Versorgungsspannung über Taster, Schalter oder

Bewegungsmelder. Die Spannung einschalten sendet „EIN-Signal“

und die Spannung ausschalten sendet „AUS-Signal“.

Für das EIN-/AUS-Schalten können entweder die Anschlüsse

für 230 V oder 24 V verwendet werden. Es darf nur ein

Versorgungsanschluss genutzt werden!

Technische Daten:

- Eingangsdaten 230 V AC / 50 Hz

- Eingangsdaten 8–24 V AC oder DC

- Abmessungen ca. 21 x 58 x 25 mm

- mit Befestigungslasche

- IP 20

- 2-Kanal

- Schneidklemmkontakte 0,5–1,5 mm2

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 455 FU-S2

EDV-Nr.: 324913

#### Easyclick Fensterkontakt

Easyclick Fensterkontakt,

Batterieloser Funk-Fenster-/ Türkontakt zur Zustands-

überwachung von Fenstern und Türen mit Easyclick-

Funksignalen über Easyclick-Empfänger Plus. Der Easyclick-

Fensterkontakt ist drahtlos und vollkommen wartungsfrei mit

internen solarbetriebenen Energiespeichern. Mehrtägiger Betrieb

bei Dunkelheit ist möglich. Sofortige Signalübertragung sobald ein

Fenster öffnet oder schließt, ausgelöst durch einen Fenstermagnet.

Der Fensterkontakt ist auf alle Rahmenprofile montierbar. Durch die

drahtlose Funkübertragung ist die nachträgliche Ausrüstung mit Fenster-

kontakten möglich für eine verbesserte Sicherheit. Kompatibel mit

Easyclick Empfänger Plus und dem PHC-Interface.

Farbe ähnlich RAL 9003, Schutzart: IP 40,

Maße Fensterkontakt: L 110 x B 19 x H 15 mm,

Maße Magnet: L 23 x B14 x H 6 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 450 FU FK

EDV-Nr.: 367113

#### Easyclick – Zwischenrahmen

Easyclick – Zwischenrahmen,

grün nachleuchtend, für die Nachrüstung von AURA-

Easyclick-Wandsender, die Zwischenrahmen können einfach

ausgewechselt werden. Nachleuchtende Leuchtkristalle (frei

von jeder Radioaktivität) werden durch das Umgebungslicht

aufgeladen und geben die so aufgenommene Energie in der Dunkelheit

in Form von sichtbaren Licht wieder ab. Dabei wird der beste Effekt mit

kurzwelligem Licht (idealerweise Sonnenlicht bzw. Licht mit einem hohen

UV-Anteil) erzielt. Richtwert: Bei der Belichtung mit einer Stärke von 400 Lux

(mittelstarke Belichtung), 20 min lang mit einer Lampe (Normlichtart D65),

welche dem Tageslicht nahe kommt, ist nach 12 Std. die Nachleuchtdichte

höher als die nach DIN definierte Sichtbarkeitsgrenze von 0,3 mCd/m².

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 20.450.56

EDV-Nr. 130013

#### Easyclick-Timer

Easyclick-Timer,

Easyclick-Timer im Steckergehäuse (SCHUKO), 8-Kanal, mit dem Easyclick-

Timer können alle Easyclick Empfänger durch Funksignale über

einstellbare Zeiten geschaltet und gesteuert werden. Alle Anzeigen,

Programmierungen und Bedienangaben erfolgen über wenige

Tasten und dem LC-Display. So können Lichtschaltungen und

Rollladensteuerungen automatisch nach vorgewählter Zeit realisiert

werden. Der Easyclick-Timer verfügt über 8 programmierbare Funk-Kanäle

und es können max. 95 Uhrzeiten individuell den Funk-Kanälen zugeordnet

werden. Zusätzlich ist in dem Easyclick-Timer eine automatische 1-Level-

Repeater-Funktion integriert.

Easyclick-Timer Funktionen:

- zeitgesteuerter Automatikbetrieb EIN/AUS oder AUF/AB

- manueller Betrieb über Tastendruck am Easyclick-Timer EIN/AUS

oder AUF/AB

- individuell einstellbare Schaltzeiten für jeden Funk-Kanal und jeden Tag

- automatische Umstellung von Winter- auf Sommerzeit, auch manuell

umstellbar

- einfache Deaktivierung von Schaltzeiten durch Partyfunktion, z. B. Rolllade

fährt nicht AB

- Urlaubsschaltung, bei dieser Funktion werden die Schaltungen nach dem

Zufallsprinzip mit Abweichungen von max. 15 min zu den einprogrammierten

Zeiten generiert

- mit einer Feiertagsschaltung lassen sich vor und an Feiertagen die für Sonntage

programmierten Schaltzeiten aktivieren

Automatische Repeater-Funktion:

Mit der 1-Level-Repeater-Funktion werden Funk-Signale

anderer Easyclick-Sender empfangen, geprüft und mit

maximaler Sendeleistung wieder weiter gesendet zu den

zugehörigen Empfängern. Es ist keinerlei Konfigurationsaufwand

(z. B. Einlernen der Sender) erforderlich. Die Inbetriebnahme erfolgt

durch einfaches einstecken in eine SCHUKO-Steckdose. Eine Kaskadierung

der Easyclick-Timer Repeater-Funktion mit einem weiteren Easyclick-Timer

oder 1-Level-Repeater ist nicht möglich. Eine zusätzliche Reichweitenerhöhung

ist mit dem Easyclick-2-Level-Repeater 453 FU-RP ST oder 453 FU-RPP o.T.

im 2-Level-Betrieb realisierbar.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung 230V, 50Hz,

- Neutralleiter erforderlich

- Schutzart IP 20

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 4514 FU-TS ST

EDV-Nr. 349313

#### Easyclick UP-Empfänger Plus und Baldachin-Empfänger Plus

Easyclick-Unterputz-Empfänger Plus mit Tragplatte, 1-Kanal,

Easyclick-Unterputz-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung

und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm

Abstand der Geräteschrauben Buchsenleiste zur Aufnahme von

Tastaufsatz xx.420.xx zum Schalten (lokal)

Standardfunktion:

Tastaufsatz: 1-Tastfunktion

Easyclick-Sender: 2-Tastfunktion

wählbare Funktionen mit Tastaufsatz:

Tasterfolger: Treppenhauslicht mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-

Vorwarnung Automatisch AUS nach wählbarer Zeit

wählbare Funktionen mit Easyclick-Sender

1 Tastfunktion

Tasterfolger: Treppenhauslicht mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-

Vorwarnung automatisch AUS nach wählbarer Zeit 4 Lichtszenen per

Tastendruck speichern und abrufen (d. h. bei einem 4-Kanal Sender je

Taste eine Lichtszene)

Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt

werden. Es können bis zu 30 Sender eingelernt werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich,

- Schutzart: IP 20

- Schaltleistung: Glühlampe (ohmsche Last) 2500 W

- Hochvolthalogenlampen: 1250 W

- EVG-Last 3 Stück

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-EP UP o.A.

EDV-Nr. 348013

Easyclick-Unterputz-Dimmempfänger Plus mit Tragplatte,

1-Kanal, Easyclick-Unterputz-Empfänger zum Schalten und Dimmen

von Beleuchtung unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren

Funktionen und Parametern. Phasenabschnittsdimmer für Niedervolt-

Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolt-

Halogenlampen und anderen ohmsche Verbrauchern, mit Tragplatte zur

Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben

Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz xx.420.xx zum Schalten und

Dimmen (lokal)

Standardfunktion:

- Mit Tastaufsatz xx.420.xx: 1-Tastfunktion mit Memory

- Easyclick-Sender: 2-Tastfunktion mit Memory

wählbare Funktionen mit Tastaufsatz xx.420xx:

- 1-Tastfunktion ohne Memory und mit vor wählbarer Helligkeit nach dem

Einschalten Treppenhauslicht mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-Vorwarnung

wählbare Funktionen mit Easyclick-Sender:

- 2-Tastfunktion ohne Memory und mit vor wählbarer Helligkeit nach dem

Einschalten EIN / AUS definiert mit 2-Tastenfunktion,

- AUF / AB Dimmen definiert mit 2-Tastenfunktion

- 1-Tastfunktion mit Memory

- Treppenhauslicht mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-Vorwarnung

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (d. h. bei einem 4-Kanal

Sender je Taste eine Lichtszene)

Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

Es können bis zu 30 Sender eingelernt werden.

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich,

Schutzart: IP 20

Schaltleistung: min. 60 W bis max. 210 W (Phasenabschnittsdimmer)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-EP DAB UP o.A.

EDV-Nr. 348213

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger Plus mit

Tragplatte, 2-Kanal, Easyclick-Unterputz-Empfänger zum

Steuern von Rollläden und Jalousien unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm

Abstand der Geräteschrauben Buchsenleiste zur Aufnahme von

Tastaufsatz xx.425.xx JR zum Steuern (lokal)

Standardfunktion:

- Tastaufsatz: Linke Taste AUF, rechte Taste AB, mit Lamellenverstellung

- 2-Tastenfunktion AUF / AB, mit Lamellenverstellung

wählbare Funktionen mit Tastaufsatz:

- AUF / AB ohne Lamellenverstellung

- Tipp-Betrieb für Lamellenverstellung

wählbare Funktionen mit Easyclick-Sender:

- AUF / AB ohne Lamellenverstellung

- Tipp-Betrieb für Lamellenverstellung

- EIN / AUS der Sonnenschutzfunktion

- Sonnenschutzfunktion für künftige Lösungen bereits

integriert

- Sicherheitsfunktion zum Blockieren der Rolllade

- 4 Positionssituationen AUF / AB für Lichtszenen

Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion

festgelegt werden. Es können bis zu 30 Sender eingelernt werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Schutzart IP 20, Anschlussdaten: 600 VA

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 452 FU-EP JR UP o. A.

EDV-Nr. 348113

Easyclick-UP-Empfänger Plus, 1-Kanal,

Easyclick UP-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung

und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbarer Funktionen und Parametern:

1. Funktion: EIN / AUS (2-Tastenfunktion als Standardfunktion)

Parameter: keine

2. Funktion: EIN / AUS / EIN (1-Tastenfunktion, umschalten) Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

3. Funktion: Tasterfolger (Taste drücken und festhalten = EIN,

loslassen = AUS)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

4. Funktion: Treppenhauslicht mit Vorwarnung. Taste O oder

Taste I drücken = EIN, nach Ablauf der Zeit wird das Licht kurz

AUS geschaltet und dann wieder für 30s EIN geschaltet.

Parameter:

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

5. Funktion: Zeitautomatik. Taste I drücken = EIN schalten mit

Laufzeit. Mit Taste O kann vorzeitig AUS geschaltet

werden.

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

6. Funktion: Lüfternachlauf Taste I drücken = nach 3 min Verzögerung

schaltet Lüfter EIN, Taste O drücken = Lüfter schaltet

nach Laufzeit AUS. Hinweis: der verwendete Sender kann

auch über einen zweiten 1-Kanal Empfänger eine Licht-

steuerung (1. Funktion) durchführen.

Parameter:

1. Laufzeit 6 min

2. Laufzeit 2 min

3. Laufzeit 10 min

4. Laufzeit 15 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Funktion: Lichtsituationen/ -szenen speichern und abrufen.

Kann realisiert werden mit mehreren Easyclick- Empfängern

und deren angelernten Sendern. Dazu muss ein zusätzlicher

Sender in dieser Funktion angelernt werden.

Hinweis: mit einem 4-Kanal Sender können vier Lichtszenen

gespeichert und abgerufen werden.

Taste O kurz drücken ( Lichtszene A oder C abrufen

Taste I kurz drücken ( Lichtszene B oder D abrufen

Taste O lange drücken ( Lichtszene A oder C speichern

Taste I lange drücken ( Lichtszene B oder D speichern

Parameter:

1. Lichtszene A (Taste O), Lichtszene B (Taste I)

2. Lichtszene C (Taste O), Lichtszene D (Taste I)

8. Funktion: Fensterkontakt, der Relaiskontakt des Empfängers

wird geschaltet, sobald ein Fensterkontakt OFFEN sendet.

Umgekehrt wird das Relais erst wieder zurückgesetzt, wenn

alle Fensterkontakte ZU melden.

Parameter: keine.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten: Glühlampe (ohmsche Last): 2500 W

- Verbraucher: Hochvolthalogenlampen: 1250 W, induktive Last: 600 VA

- EVG-Last: 3 Stk.

- Eigenverbrauch aktiv/passiv: ca. 1 W

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE KEMA/ KEUR

- Schutzart: IP 20

- Steckklemmen

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose.

Es können bis zu 32 Easyclick-Sender auf einem Empfänger

angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-EP o.T.

EDV-Nr.: 363113

Easyclick UP-Empfänger 2 Kanal,

Easyclick UP-Empfänger 2-Kanal (unabhängig voneinander

programmierbar) zum Schalten von Beleuchtung und anderen

elektrische Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen

auswählbarer Funktionen und Parametern je Kanal.

1. Funktion: EIN / AUS (2-Tastenfunktion als Standardfunktion)

Parameter: keine

2. Funktion: EIN / AUS / EIN (1-Tastenfunktion, umschalten),

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

3. Funktion: Tasterfolger (Taste drücken und festhalten = EIN,

loslassen = AUS)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

4. Funktion: Treppenhauslicht mit Vorwarnung. Taste O oder

Taste I drücken = EIN, nach Ablauf der Zeit wird das

Licht kurz AUS geschaltet und dann wieder für 30s

EIN geschaltet.

Parameter:

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

5. Funktion: Zeitautomatik. Taste I drücken = EIN schalten mit

Laufzeit. Mit Taste O kann vorzeitig AUS geschaltet werden.

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

6. Funktion: Lüfternachlauf. Taste I drücken = nach 3 min Verzögerung

schaltet Lüfter EIN, Taste O drücken = Lüfter schaltet nach

Laufzeit AUS.

Hinweis: Der verwendete Sender kann über den freien Kanal eine Lichtsteuerung

(1. Funktion) durchführen.

Parameter:

1. Laufzeit 6 min

2. Laufzeit 2 min

3. Laufzeit 10 min

4. Laufzeit 15 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Funktion: Lichtsituationen/ -szenen speichern und abrufen.

Kann realisiert werden mit mehreren Easyclick-Empfängern

und deren angelernten Sendern. Dazu muss ein zusätzlicher

Sender in dieser Funktion angelernt werden. Hinweis: mit

einem 4-Kanal Sender können vier Lichtszenen gespeichert

und abgerufen werden.

Taste O kurz drücken = Lichtszene A oder C abrufen

Taste I kurz drücken = Lichtszene B oder D abrufen

Taste O lange drücken =. Lichtszene A oder C speichern

Taste I lange drücken = Lichtszene B oder D speichern

Parameter:

1. Lichtszene A (Taste O), Lichtszene B (Taste I)

2. Lichtszene C (Taste O), Lichtszene D (Taste I)

8. Funktion: Fensterkontakt, der Relaiskontakt des Empfängers wird

geschaltet, sobald ein Fensterkontakt OFFEN sendet. Umgekehrt wird

das Relais erst wieder zurückgesetzt, wenn alle Fensterkontakte ZU melden.

Parameter: keine.

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

Anschlussdaten je Kanal, Glühlampe (ohmsche Last): 500 W

Verbraucher: Hochvolthalogenlampen 100 W, induktive Last: 100 VA

EVG-Last 1 Stk.

Eigenverbrauch aktiv/ passiv ca. 1 W

Umgebungstemperatur -20° bis +40°C

Lagertemperatur -20° bis +85°C

Prüfvorschriften IEC 60669-2-1

Approbation CE KEMA/ KEUR

Schutzart IP 20

Steckklemmen

Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose

Es können bis zu 32 Easyclick-Sender auf einem Empfänger

angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 452 FU-EP o.T.

EDV-Nr.: 363213

Easyclick Rollladen-/ Jalousien-UP-Empfänger Plus,

2-Kanal, Easyclick UP-Empfänger zum Steuern von Rollladen

und Jalousien mit Endlagenschaltern unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

1. Funktion: Standard AUF/ STOP/ AB, mit Lamellenverstellung

mit kurzem Tastendruck

Parameter:

1. Laufzeit 120s

2. Laufzeit 10s

3. Laufzeit 30s

4. Laufzeit 60s

5. Laufzeit 5min

6. Laufzeit 10min

7. Laufzeit 60min

2. Funktion: AUF/ STOP/ AB ohne Lamellenverstellung

Parameter:

1. Laufzeit 120s

2. Laufzeit 10s

3. Laufzeit 30s

4. Laufzeit 60s

5. Laufzeit 5min

6. Laufzeit 10min

7. Laufzeit 60min

3. Funktion: AUF/ STOP/ AB Tasterfolger/ Tippbetrieb z.B.

zur Lamellenverstellung

Parameter

1. Laufzeit 120s

2. Laufzeit 10s

3. Laufzeit 30s

4. Laufzeit 60s

5. Laufzeit 5min

6. Laufzeit 10min

7. Laufzeit 60min

4. Funktion: EIN/ AUS der Sonneschutzfunktion

Parameter: Sonne

5. Funktion: Zum sicheren Blockieren des Rollladen z.B.

bei Wartung

Parameter:

Sicherheitsfunktion Wandsender

Sicherheitsfunktion Fensterkontakt

6. Funktion: Zum Sonnenschutz ist diese Funktion für künftige

Lösungen bereits integriert, mit 1s Umkehrung.

Parameter:

1. Laufzeit 10s

2. Laufzeit 13 s

3. Laufzeit 16 s

4. Laufzeit 20s

5. Laufzeit 25s

6. Laufzeit 30s

7. Laufzeit 40s

7. Funktion: Lichtsituationen/ -szenen speichern und abrufen.

Kann realisiert werden mit mehreren Easyclick-

Empfängern und deren angelernten Sendern. Dazu

muss ein zusätzlicher Sender in dieser Funktion

angelernt werden.

Hinweis: mit einem 4-Kanal Sender können vier

Lichtszenen gespeichert und abgerufen werden.

Taste O kurz drücken = Lichtszene A oder C abrufen

Taste I kurz drücken = Lichtszene B oder D abrufen

Taste O lange drücken =. Lichtszene A oder C speichern

Taste I lange drücken = Lichtszene B oder D speichern

Parameter:

1. Lichtszene A (Taste O), Lichtszene B (Taste I)

2. Lichtszene C (Taste O), Lichtszene D (Taste I)

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

max. Schaltleistung: 600 VA

- Eigenverbrauch aktiv/passiv: ca. 1 W

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE

- Schutzart: IP 20

- Steckklemmen

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 452 FU-EP JR o.T.

EDV-Nr.: 363313

Easyclick-UP-Multifunktions Schaltempfänger 24 V, 2-Kanal,

Easyclick-Unterputz-Empfänger, 2-Kanal (unabhängig

voneinander programmierbar), zum Schalten von verschiedenen

elektrischen Verbrauchern, wie z.B. automatische Türen, unter

Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen

und Parametern. Die potenzialfreien Relaiskontakte können über

eine gemeinsame COM Steckklemme mit Kleinspannung (max. 42 V)

betrieben werden. Die Relaiskontakte des Multifunktions-Empfängers

sind nicht elektrisch verriegelt.

1. Funktion: EIN / AUS (2-Tastenfunktion als Standardfunktion)

Parameter: keine

2. Funktion: EIN / AUS / EIN (1-Tastfunktion, umschalten)

Parameter:

1. Taste O ist aktiv

2. Taste I ist aktiv

3. Taste I und Taste O sind aktiviert

3. Funktion: Tasterfolger (Taste drücken und festhalten

= EIN, loslassen = AUS)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

4. Funktion: Tasterfolger mit begrenzter Einschaltzeit

(Taste drücken und festhalten = EIN, nach einer

Betätigungszeit von 10s oder beim Loslassen = AUS)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

5. Funktion: Einschalten mit Impulszeit 2 s

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

6. Funktion: Taste I drücken = EIN mit Laufzeit, Taste O drücken

vorzeitig AUS

Parameter:

1. Laufzeit 30 s

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 2 min

4. Laufzeit 5 min

5. Laufzeit 10 min

6. Laufzeit 15 min

7. Laufzeit 30 min

8. Laufzeit 60 min

Technische Daten:

- Spannungsversorgung 24 V DC

max. Schaltleistung max. 300 mA bei 24 V

- Eigenverbrauch aktiv/passiv ca. 40 mA

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE

- Schutzart: IP 20

- Steckklemmen

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 452/24 FU-EP MF o.T.

EDV-Nr.: 361413

- NEU -

Easyclick-Unterputz-Empfänger Plus mit potenzialfreiem

Kontakt, 1-Kanal, Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Easyclick

Plus Funktionen und potenzialfreiem Kontakt. Anwendungen z. B.:

- zum Nachrüsten eines vorhandenen Antriebes auf Funk,

z. B. Garagentore

- zum Umrüsten einer vorhandenen Funkfernsteuerung auf

die Easyclick-Technik

- zum Schalten von PHC-Eingangsmodulen Standardfunktion:

2-Tastenfunktion.

Wählbare Funktionen: 1-Tastenfunktion, Tasterfolger, Treppenhaus-

lichtfunktion mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-Vorwarnung,

automatisch AUS nach wählbarer Zeit, Lüfterfunktion mit verzögertes

EIN und mit automatischer Abschaltung, 4 Lichtszenen per Tastendruck

speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene), Lüftersteuerung mit

Fensterüberwachung. Für jeden eingelernten Sender kann individuell

eine Funktion festgelegt werden.

Anschlussdaten 230 V~:

- Glühlampe (ohmsche Last) 1200 W

- Hochvolthalogenlampen 600 W

- Induktive Last 200 VA

- Gehäusehöhe 27 mm

- mit Befestigungslaschen

- IP 20

- Anschluss über Steckklemmen 230 V, 50 Hz

- Neutralleiter erforderlich.

Es können bis zu 32 Sender angelernt werden.

Lieferbar im 1. Quartal 2009.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-EP PF o.T.

EDV-Nr.: 353013

#### Easyclick Baldachin-Empfänger Plus 1-Kanal mit Schraubhakenloch

Easyclick Baldachin-Empfänger zum Schalten von Beleuchtung und

anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von

verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

1. Funktion: EIN / AUS (2-Tastenfunktion als Standardfunktion)

Parameter: keine

2. Funktion: EIN / AUS / EIN (1-Tastenfunktion, umschalten)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

3. Funktion: Tasterfolger (Taste drücken und festhalten = EIN,

loslassen = AUS)

Parameter:

1. Taste O ist aktiviert

2. Taste I ist aktiviert

3. Taste O und I sind aktiviert

4. Funktion: Treppenhauslicht mit Vorwarnung. Taste O oder

Taste I drücken = EIN, nach Ablauf der Zeit wird

das Licht kurz AUS geschaltet und dann wieder für

30s EIN geschaltet.

Parameter:

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

5. Funktion: Zeitautomatik. Taste I drücken = EIN schalten mit Laufzeit.

Mit Taste O kann vorzeitig AUS geschaltet werden.

Parameter:

1. Laufzeit 2 min

2. Laufzeit 1 min

3. Laufzeit 5 min

4. Laufzeit 10 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Laufzeit 60 min

8. Laufzeit 120 min

6. Funktion: Lüfternachlauf. Taste I drücken = nach 3 min Verzögerung

schaltet Lüfter EIN, Taste O drücken = Lüfter schaltet nach

Laufzeit AUS. Hinweis: der verwendete Sender kann auch

über einem zweiten 1-Kanal Empfänger eine Lichtsteuerung

(1. Funktion) durchführen.

Parameter:

1. Laufzeit 6 min

2. Laufzeit 2 min

3. Laufzeit 10 min

4. Laufzeit 15 min

5. Laufzeit 20 min

6. Laufzeit 30 min

7. Funktion: Lichtsituationen/ -szenen speichern und abrufen. Kann

realisiert werden mit mehreren Easyclick-Empfängern und

deren angelernten Sendern. Dazu muss ein zusätzlicher

Sender in dieser Funktion angelernt werden.

Hinweis: mit einem 4-Kanal Sender können vier

Lichtszenen gespeichert und abgerufen werden.

Taste O kurz drücken ( Lichtszene A oder C abrufen

Taste I kurz drücken ( Lichtszene B oder D abrufen

Taste O lange drücken (. Lichtszene A oder C speichern

Taste I lange drücken ( Lichtszene B oder D speichern

Parameter:

1. Lichtszene A (Taste O), Lichtszene B (Taste I)

2. Lichtszene C (Taste O), Lichtszene D (Taste I)

8. Funktion: Fensterkontakt, der Relaiskontakt des Empfängers wird

geschaltet, sobald ein Fensterkontakt OFFEN sendet.

Umgekehrt wird das Relais erst wieder zurückgesetzt, wenn

alle Fensterkontakte ZU melden. Parameter: keine.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten,

- Glühlampe (ohmsche Last) 2500 W

- Verbraucher:

- Hochvolthalogenlampen: 1250 W

- induktive Last: 600 VA

- EVG-Last: 3 Stk.

- Eigenverbrauch aktiv/passiv: ca. 1 W

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE KEMA/ KEUR

- Schutzart: IP 20

- Anschlussadern: 1,5 mm², massiv

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose oder Baldachin

Es können bis zu 32 Easyclick-Sender auf einem Empfänger

angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-BEP

EDV-Nr.: 363813

Easyclick Baldachin-Dimmempfänger Plus, 1-Kanal, mit

Schraubhakenloch Easyclick Baldachin-Empfänger zum

Schalten und Dimmen von Beleuchtung unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

Phasenabschnittsdimmer für Niedervolt-Halogenlampen mit

elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolt-

Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher.

1. Funktion: Zweitastfunktion mit Memory (Standardfunktion)

Bei Einschalten des Verbrauchers erfolgt ein

Hochdimmen der angeschlossenen Last auf Maximalwert,

oder den abgespeicherten Dimmwert (Memorywert) Taste I

kurz drücken ( Einschalten mit Memorywert Taste O kurz

drücken = Ausschalten, speichern des Dimmwertes

(Memorywert) Taste I lange drücken ( heller dimmen

Taste O lange drücken ( dunkler dimmen

Taste I oder O lange ( Dimmvorgang stoppt, speichern

mit Memorywert drücken/loslassen

2. Funktion: Zweitastfunktion ohne Memory

Die Helligkeit des Leuchtmittels nach dem Einschalten

wird über Parameter eingestellt.

Taste I kurz drücken ( Einschalten mit Parameter

Taste O kurz drücken ( Ausschalten

Taste I lange drücken ( heller dimmen

Taste O lange drücken ( dunkler dimmen

Taste I oder O lange ( Dimmvorgang stoppt

drücken/loslassen

Parameter:

100% Helligkeit

10% Helligkeit

25% Helligkeit

40% Helligkeit

55% Helligkeit

70% Helligkeit

85% Helligkeit

3. Funktion: Ein- und Ausschalten

Taste I drücken ( Einschalten

Taste O drücken ( Ausschalten

Parameter:

Einschalten mit Memory

Einschalten mit max. Helligkeit

4. Funktion: Auf- und Abdimmen

Taste I lange drücken ( heller dimmen

Taste O lange drücken ( dunkler dimmen

Taste I oder O lange ( Dimmvorgang stoppt,

Memorywert speichern drücken/loslassen

5.Funktion: Eintastfunktion mit Memory

Bei Einschalten des Verbrauchers mit einer der

Tasten (Parameter) erfolgt ein Hochdimmen auf den

abgespeicherten Dimmwert (Memorywert).

Taste Kurz drücken ( Ein-/Ausschalten mit

Memorywert Taste lange drücken ( Heller oder dunkler

dimmen Taste lange drücken ( Dimm stoppt, Memorywert

speichern drücken/loslassen

Parameter:

Taste O

Taste I

Taste O oder Taste I

6. Funktion: Treppenhauslicht mit Abschaltvorwarnung

Durch Betätigung der Taste I oder O startet der

Dimmer mit voller Helligkeit. Nach Eingestellter Laufzeit

wird die Helligkeit für 30s auf 50% reduziert. Nach Ablauf

dieser 30s schaltet der Dimmer aus.

Taste I oder O drücken ( Einschalten mit max. Helligkeit

Parameter:

Laufzeit 2 min

Laufzeit 1 min

Laufzeit 5 min

Laufzeit 10 min

Laufzeit 20 min

Laufzeit 30 min

Laufzeit 60 min

Laufzeit 120 min

8. Funktion: Lichtsituationen/ -szenen speichern und abrufen.

Kann realisiert werden mit mehreren Easyclick-Empfängern

und deren angelernten Sendern. Dazu muss ein zusätzlicher

Sender in dieser Funktion angelernt werden. Hinweis: mit

einem 4-Kanal Sender können vier Lichtszenen gespeichert und abgerufen werden.

Taste O kurz drücken ( Lichtszene A oder C abrufen

Taste I kurz drücken ( Lichtszene B oder D abrufen

Taste O lange drücken ( Lichtszene A oder C speichern

Taste I lange drücken ( Lichtszene B oder D speichern

Parameter:

Lichtszene A (Taste O), Lichtszene B (Taste I)

Lichtszene C (Taste O), Lichtszene D (Taste

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten: - Glühlampe (ohmsche Last)

- Verbraucher: - Hochvolthalogenlampen

- elektronische Transformatoren

- minimale Last: 60 W

- maximale Last: 200 W

- Eigenverbrauch aktiv/passiv: ca. 1 W

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: KEMA/ KEUR

- Schutzart: IP 20

- Anschlussadern: 1,5 mm², massiv

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose oder Baldachin

Es können bis zu 32 Easyclick-Sender auf einem Empfänger

angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-BEP DAB

EDV-Nr.: 363913

#### Easyclick Unterputz-Repeater

Easyclick-2-Level-Repeater im Steckergehäuse

(SCHUKO), Der Easyclick-Repeater vergrößert die Reichweite

und damit den Arbeitsbereich zwischen Easyclick-Sendern und

Empfängern.Im 1-Level Betrieb wird das Funksignal eines Senders

empfangen, geprüft und mit maximaler Sendeleistung wieder weiter

gesendet zu dem dazugehörigen Empfänger. Im 2-Level Betrieb kann

ein Funksignal über maximal zwei Repeater zu den zugehörigen Empfängern

weiter gesendet werden. Beim Repeater ist keinerlei Konfigurationsaufwand

(z. B. Einlernen der Sender) erforderlich. Die Inbetriebnahme erfolgt durch

einfaches einstecken in eine SCHUKO-Steckdose. Der 1-Level Betrieb des

Repeaters ist ab Werk voreingestellt und der Repeater kann je nach Projekt

einfach auf 2-Level-Betrieb umgestellt werden.

Technische Daten:

- Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Schutzart IP 20

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 453 FU-RP ST

EDV-Nr. 349013

#### Easyclick-2-Level-UP-Repeater

Der Easyclick-Repeater vergrößert die Reichweite und damit

den Arbeitsbereich zwischen Easyclick-Sendern und Empfängern.

Im 1-Level Betrieb wird das Funksignal eines Senders empfangen,

geprüft und mit maximaler Sendeleistung wieder weiter gesendet

zu den zugehörigem Empfänger. Im 2-Level Betrieb kann ein Funksignal

über maximal zwei Repeater zu den zugehörigen Empfängern weiter

gesendet werden. Beim Repeater ist keinerlei Konfigurationsaufwand

(z. B. Einlernen der Sender) erforderlich. Die Inbetriebnahme erfolgt durch

einfaches anschliessen an 230 V z. B. in eine 58 Schalterdose. Der 1-level

Betrieb des Repeaters ist ab Werk voreingestellt und der Repeater kann je

nach Projekt einfach auf 2-Level-Betrieb umgestellt werden.

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230V, 50Hz, Neutralleiter erforderlich

Schutzart IP 20

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 453 FU-RPP o.T.

EDV-Nr. 379513

#### Blindabdeckung für UP-Empfänger und UP-Repeater

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, weiß,

passend für 451 FU-EP o. T., 452 FU-EP o. T.,

452 FU-EP JR o. T. und 453 FU-RP o.T.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: 80.477 w

EDV-Nr.: 372313

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, weiß,

passend für 451 FU-EP o. T., 452 FU-EP o. T.,

452 FU-EP JR o. T. und 453 FU-RP o.T.

Fabrikat: PHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 80.477.02

EDV-Nr.: 372413

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, weiß,

passend für 451 FU-EP o. T., 452 FU-EP o. T.,

452 FU-EP JR o. T. und 453 FU-RP o.T.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 5.477.02

EDV-Nr.: 372513

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, weiß,

passend für 451 FU-EP o. T., 452 FU-EP o. T.,

452 FU-EP JR o. T. und 453 FU-RP o.T.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.477.02

EDV-Nr.: 372613

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, reinweiß,

passend für 451 FU-EP o. T., 452 FU-EP o. T.,

452 FU-EP JR o. T. und 453 FU-RP o.T.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.477.022

EDV-Nr.: 030713

#### Easyclick – Eintrittsampel

- NEU -

Easyclick-Eintrittsampel-Set,

reinweiß, AURA-Programm, als Signalanzeige von belegten oder

nicht belegten Räumen. Der Empfänger mit Signalanzeige erhält vom

Sender den Zustand „belegt“ oder „nicht belegt“, der durch rote bzw.

grüne LED in Büros oder Wartezimmern angezeigt wird.

Der Ruhezustand ist „nicht belegt“ und wird durch die grüne

LED angezeigt.

Das Set besteht aus:

Easyclick-Eintrittsampel zur Unterputzmontage mit bedruckter

transluzenter Zentralplatte für Kombinationen und 1-fach-

Rahmen im AURA-Desgin (reinweiß).

Technische Daten:

- Gehäusehöhe 34 mm

- mit Befestigungslaschen

- IP 20

- Anschluss über Steckklemmen, 230 V, 50 Hz,

- Neutralleiter erforderlich.

Es können bis zu 30 Sender angelernt werden.

Easyclick-Wandsender im AURA-Design mit 1-fach-Rahmen

(reinweiß) und Bedruckung: Belegt (rot)/nicht belegt (grün).

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 20.452.02 FU-FA/SET

EDV-Nr.: 350113

- NEU -

Easyclick-Eintrittsampel-Mobil,

im Steckergehäuse dient als Signalanzeige von belegten oder

nicht belegten Räumen. Mit einem Easyclick-Sender wird der

Zustand an den Empfänger im Steckergehäuse gesendet.

Dieser signalisiert den Zustand „belegt“ oder „nicht belegt“

(rote bzw.grüne LED-Anzeige) für Büros oder Wartezimmer.

Der Ruhezustand ist „nicht belegt“ und wird durch die grüne

LED angezeigt. Die mobile Eintrittsampel eignet sich besonders

als Kontrollgerät zur Ergänzung des Easyclick-Eintrittsampel-

Sets und wird einfach in Sichtweite des Bedieners in eine

Steckdose gesteckt.

Technische Daten:

- Abmessungen 80 x 65 x 34 mm

- IP 20

- 230 V, 50 Hz

- SCHUKO

Es können bis zu 30 Sender angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: transluzent

Artikel-Nr.: 452 FU-FA ST

EDV-Nr.: 350013

#### Weitere Easyclick – Empfänger

- NEU -

Easyclick-Empfänger Tasterfolger, 1-Kanal,

zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Durch Drücken

der Sendetaste oben oder unten am angelernten Sender wird

der Verbraucher eingeschaltet und beim Loslassen der Sendetaste

ausgeschaltet. Durch die geringen Abmessungen ist auch eine

Montage in längliche Gehäuse möglich. Keine Plus-Funktionen!

Technische Daten:

- Anschlussdaten: Glühlampen 500 W

- Hochvolthalogenlampen 500 W

max. 1 EVG

- Abmessungen 114 x 21 x 25 mm

- mit Befestigungslaschen,

- IP 20

- 230 V, 50 Hz

- Neutralleiter erforderlich

- Schneidklemmkontakte 0,5–1,5 mm².

Es können bis zu 30 Sender angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 451 FU-E TF

EDV-Nr.: 324713

- NEU -

Easyclick-Empfänger 2-Kanal,

zum Schalten von Beleuchtung oder anderen elektrischen

Verbrauchern. Durch die geringen Abmessungen ist auch

eine Montage in länglichen Gehäusen möglich.

Keine Plus-Funktionen!

Technische Daten:

- Anschlussdaten Glühlampen 250 W

(je Kanal) Hochvolthalogenlampen 250 W max. 1 EVG

- Abmessungen ca. 114 x 21 x 25 mm

- mit Befestigungslaschen

- IP 20

- 230 V, 50 Hz

- Neutralleiter erforderlich,

Schneidklemmkontakte 0,5–1,5 mm².

Es können bis zu 30 Sender angelernt werden.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 452 FU-E

EDV-Nr.: 324813

Easyclick-Zwischenstecker-Empfänger Plus 1-Kanal

Easyclick-Zwischenstecker-Empfänger (SCHUKO) zum

Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern

unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen

und Parametern.

Standardfunktion: 2-Tastenfunktion

Wählbare Funktionen: 1-Tastenfunktion, Tasterfolger,

Treppenhauslichtfunktion mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-Vorwarnung,

automatisch Aus nach wählbarer Zeit, Lüfterfunktion mit verzögertem EIN

und mit automatischer Abschaltung, 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern

und abrufen (d.h. bei einem 4-Kanal Sender je Taste eine Lichtszene),

Lüftersteuerung mit Fenster-überwachung. Für jeden eingelernten Sender

kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Es können bis zu 32 Sender

eingelernt werden.

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

Schutzart IP 20

Schaltleistung: Glühlampe (ohmsche Last): 2500W

Hochvolthalogenlampen: 1250W

EVG-Last: 3 Stück

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: 4511 FU-EP ST

EDV-Nr.: 349113

Zwischenstecker-Variante,

mit Erdungsstift

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP ST

EDV-Nr.: 349613

Zwischenstecker-Variante,

nach Schweizer Norm (SEV)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP ST CH

EDV-Nr.: 349713

Zwischenstecker-Variante,

nach britischer Norm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP ST GB

EDV-Nr.: 349913

#### Easyclick-Zwischenstecker-Dimmempfänger Plus 1-Kanal

Easyclick-Zwischenstecker-Empfänger (SCHUKO), reinweiß,

zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung unter

Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren

Funktionen und Parametern. Phasenabschnittsdimmer

für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Transforma-

toren, Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen und anderen

ohmsche Verbrauchern.Standardfunktion: EIN/AUS/DIMMEN

mit 2-Tastenfunktion und MemoryWählbare Funktionen: EIN/AUS/

DIMMEN mit 2-Tastenfunktion ohne Memory und mit vor wählbarer

Helligkeit nach dem Einschalten, EIN/AUS definiert mit 2-Tastenfunktion,

AUF/AB Dimmen definiert mit 2-Tastenfunktion, 1-Tastfunktion und Memory, Treppenhauslichtfunktion mit wählbarer Abschaltzeit und AUS-Vorwarnung,

4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (d.h. bei einem 4-Kanal

Sender je Taste eine Lichtszene).

Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt

werden. Es können bis zu 32 Sender eingelernt werden. Der Zwischenstecker

hat eine Schutzfunktion für nicht geeignete Lastarten und schaltet automatisch AUS.

Technische Daten:

Versorgungsspannung 230 V, 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

Schutzart IP 20

Schaltleistung: min. 60 W bis max. 420 W (Phasenabschnittsdimmer)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 4511 FU-EP DAB ST

EDV-Nr.: 349213

Zwischenstecker-Variante,

mit Erdungsstift

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP DAB ST

EDV-Nr.: 345413

Zwischenstecker-Variante,

nach Schweizer Norm (SEV)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP DAB ST CH

EDV-Nr.: 345513

Zwischenstecker-Variante,

nach britischer Norm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 4571 FU-EP DAB ST CH

EDV-Nr.: 345613

Deckeneinbauempfänger,

4-Kanal Schaltmodul, 2 Tastenbedienung, mit der Funktion EIN / AUS.

Es können bis zu 30 Easyclick-Sender auf einem Empfänger angelernt

werden. Die potentialfreien Ausgänge 1-3 sind Schließerkontakte

und der Ausgang 4 ein Wechselkontakt. Die Relaiskontakte sind

unabhängig voneinander programmierbar. Die Kontakte dürfen nicht

mit Mischspannungen (z.B. 12 V und 230 V AC) betrieben werden.

Die Versorgungsleitung darf maximal mit einem 10A Sicherungsautomaten

abgesichert werden.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten des

- Verbraucher pro Kanal: Schließer/Öffner

- Glühlampe (ohmsche Last): 2500 W, 1000 W

- Hochvolthalogenlampen:1250 W, 500.W

- Induktive Last: 600, VA: 250 VA

- EVG-Last: 3 Stk., 1 Stk.

- Eigenverbrauch aktiv/ passiv: max. 3 W / ca. 0,6 W

- Umgebungstemperatur: -20º bis +40ºC

- Lagertemperatur: -20º bis +85ºC

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE

- Schutzart: IP 20

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 454 FU-E DE

EDV-Nr.: 380113

Reiheneinbauempfänger,

4-Kanal Schaltmodul, 2 Tastenbedienung, mit der Funktion

EIN / AUS Es können bis zu 30 Easyclick-Sender auf einem

Empfänger angelernt werden. Anschlussmöglichkeiten: 2 Schließer

und 2 Wechsler Die Relaiskontakte sind unabhängig voneinander

programmierbar und potenzialfrei. Die Kontakte dürfen nicht mit

Mischspannungen (z.B. 12 V und 230 V AC) betrieben werden. Die Versorgungsleitung darf maximal mit einem 10 A Sicherungsautomaten

abgesichert werden.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten

- Verbraucher pro Kanal Schließer, Öffner

- Glühlampe (ohmsche Last): 2500 W, 1000 W

- Hochvolthalogenlampen: 1250 W, 500.W

- Induktive Last: 600 VA, 250 VA

- EVG-Last: 3 Stk., 1 Stk.

- Eigenverbrauch aktiv/ passiv, max. 3 W / ca. 0,6 W

- Umgebungstemperatur: -20º bis +40ºC

- Lagertemperatur: -20º bis +85ºC

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: CE

- Schutzart: IP 20

- Antennenbuchse für externe Antenne

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 454 FU-E REG

EDV-Nr.: 380213

#### Easyclick PHC- Interface

Easyclick-PHC-Interface (Empfangen)

Das Easyclick-PHC/ PHC Compact-Interface ermöglicht eine

Verbindung zwischen den Easyclick-Funksendern und dem PHC-

System bzw. PHC Compact System, inkl. Verbindungskabel 30 cm,

72 mm (4TE). Das Easyclick-PHC/ PHC Compact-Interface verfügt

über 32 Eingänge für Easyclick-Sender und wandelt deren Funksignale

in Eingangssignale für das PHC-System bzw. PHC Compact um. Die

Verbraucher werden über Ausgangs-, Rollladen- und Dimmermodule

angesteuert. Insgesamt können bis zu 240 Sender EIN/ AUS angelernt

werden. Das Easyclick-PHC/ PHC Compact-Interface 940 FU C ist mit

der PHC-Software ab Version 2.4 zu programmieren.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24V DC über den PHC-Bus

- Eigenverbrauch: ca. 30-40 mA

- Bedienelemente: 2 Tasten „Program“ und „Clear“

- Anzeigeelemente: 1 LED für Empfangen

- 3 x 7-Segment-Anzeige für die Kanaleinstellung

- Sendefrequenz: 868,3 MHz

- Anschlüsse: 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus

- 1 Antennenbuchse für eine externe Antenne (460 ANT ist notwendig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 940 FU C.

EDV-Nr.: 262217

Easyclick-PHC-Interface (Empfangen und Senden)

Das Easyclick-PHC-Interface ermöglicht eine bidirektionale

Verbindung zwischen den  Easyclick- Funksendern und –

Empfängern und dem PHC-System, inkl. Verbindungskabel 30 cm,

72 mm (4TE) Das Easyclick-PHC-Interface verfügt über 120 Eingänge

für Easyclick-Sender und wandelt deren Funksignale in Eingangssignale

für das PHC-System um. Insgesamt können bis zu 240 einzelne

Senderkanäle (Tasten u. a.) verteilt auf beliebige Eingänge eingelernt

werden. Des Weiteren verfügt das Easyclick-PHC-Interface über 120

Ausgänge für Easyclick- Schalt-, Rollladen/ Jalousie- und Dimm-Empfänger.

Das Easyclick-PHC-Interface 941 FU-C ist mit der PHC-Software ab

Version 2.8 (Deutsch) zu programmieren.

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 24 V DC über den PHC-Bus

- Eigenverbrauch: 30-40 mA

- Bedienelemente: 2 Tasten „Program“ und „Send/Clear“

- Anzeigeelemente: 2 LEDs für Senden (rot) und Empfangen (grün)

- 3 x 7-Segment-Anzeige für die Kanaleinstellung

- Sendefrequenz: 868,3 MHz.

- Anschlüsse: 2 Modularbuchsen für den PHC-Bus, für eine externe Antenne

(460 ANT ist notwendig)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 941 FU C

EDV-Nr.: 262717

#### Easyclick: Tastaufsätze / Abdeckungen

Tastaufsatz, 1fach, weiß, STANDARD-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß   (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.420 w

EDV-Nr.: 149713

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, STANDARD-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.420.02 w

EDV-Nr.: 127213

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.420.02

EDV-Nr.: 802713

Tastaufsatz, 1fach, alu, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 95.420.70

EDV-Nr.: 313513

- NEU -

Tastaufsatz, 1fach, edelstahl, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 95.420.76

EDV-Nr.: 781213

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.420.02

EDV-Nr.: 119113

Tastaufsatz, 1fach, anthrazit, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.420.21

EDV-Nr.: 132413

Tastaufsatz, 1fach, alu, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.420.70

EDV-Nr.: 158713

- NEU -

Tastaufsatz, 1fach, edelstahl, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: edelstahl

Artikel-Nr.: 20.420.76

EDV-Nr.: 091213

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.420.022

EDV-Nr.: 029513

Tastaufsatz, 1fach, Piano schwarz, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.420.192

EDV-Nr.: 044513

Tastaufsatz, 1fach, alu, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A.

und 451 FU-EP DAB UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.420.702

EDV-Nr.: 059513

Tastaufsatz, 2fach, weiß, STANDARD-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: weiß   (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.425 JR w

EDV-Nr.:  149613

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, STANDARD-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.425.02 JR

EDV-Nr.:  128913

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, DIALOG-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.425.02 JR

EDV-Nr.:  806913

Tastaufsatz, 2fach, alu, DIALOG-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 95.425.70 JR

EDV-Nr.:  314913

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.425.02 JR

EDV-Nr.:  132013

Tastaufsatz, 2fach, anthrazit, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.425.21 JR

EDV-Nr.:  132113

Tastaufsatz, 2fach, alu, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.425.70 JR

EDV-Nr.:  132813

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.425.022 JR

EDV-Nr.:  029713

Tastaufsatz, 2fach, Piano schwarz, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.425.192 JR

EDV-Nr.:  044713

Tastaufsatz, 2fach, alu, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.425.702 JR

EDV-Nr.:  059713

#### Zubehör

Easyclick-Antenne,

Externe Antenne mit Magnetfuß. Verbessert den Empfangscharakter

und ist für die Reiheneinbaugeräte und die Funk-Interface notwendig.

Maße: Leitungslänge 2,50 m, Magnetfuß ( 29 mm, Gesamthöhe 96 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 460 ANT

EDV-Nr.: 378213

Easyclick- Diagnostic-Tool,

Zur Überprüfung der Easyclick-Funk-Signalstärke und zur Bestimmung

der optimalen Montageorte für Sender und Empfänger, Einmannbe-

dienung möglich.

Abmessung: B 50 x H 22 x L 150 mm, Batterie: 9 –V-Block (nicht im

Lieferumfang)

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 450 TEST

EDV-Nr.: 386513

Easyclick-Ersatzklebefolie,

5 Klebefolien für Easyclick-Wandsender DIALOG und AURA

Größe: 79 x 79 mm

Fabrikat: ELEKTROPLANET

Artikel-Nr.: 45 KF

EDV-Nr.: 579513

Konstruktionsänderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.