Rettungszeichenleuchte KXU818

Pos.     )                Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5 450lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU818

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU818:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen mit Prüftaster KXE-EB

Pos.     )                Stück     Opales Gehäuseunterteil KXOP

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Rettungszeichenleuchte KXU818BL

Pos.     )                Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

EVG mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5 450lm

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU818BL

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU818BL:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen mit Prüftaster KXE-EB

Pos.     )                Stück     Opales Gehäuseunterteil KXOP

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Rettungszeichenleuchte KXU009

Pos.     )                Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU009

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU009:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Rettungszeichenleuchte KXU009BL

Pos.     )                Stück

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

LED-Konverter mit integriertem Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung mit 20-stelligem Adressierschalter mit selektiver Umschaltmöglichkeit.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Wandmontage

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU009BL

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU009BL:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU803

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU803

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU803:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU803SC

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU803SC

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU803SC:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU803BC

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): 8W T5 450lm

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 3,6V/3,3Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU803BC

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU803BC:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU013

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU013

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU013:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU013SC

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausführung mit Test-Taster SELF-CONTROL:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LEDs

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU013SC

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU009SC:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte KXU013BC

Pos.     )                Stück

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für zentrale Überwachungsanlage BUS-CONTROL.

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) an der BUS-CONTROL-Zentrale

- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)

- Automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 332 x H 72 x T 48 mm

Abmessungen Scheibe: L 312 x H 170 x T 10 mm

Montageart: Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 28 m

Leuchtmittel (inkl.): LED weiß

Leistungsaufnahme: 3W

Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h

Batterie: 12V/0,8Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C

Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2

Schutzklasse: II

Schutzart: IP40

Typ: KXU013BC

Fabrikat: Elektroplanet AG

Zubehör für KXU009BC:

Pos.     )                Stück     Einbaurahmen KXE

Pos.     )                Stück     Pendelpaar 500 mm weiß 2PW

Pos.     )                Stück     Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW

Pos.     )                Stück     Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA